Progettazione accessibile

e disabili visivi

1 La normativa di riferimento

La normativa di settore fornisce molte indicazioni progettuali riferibili a persone

con disabilità motoria, mentre poche e generiche sono quelle che fanno riferimento

a persone con disabilità sensoriale.

Evidentemente tale lacuna non esclude che il progettista trascuri la tematica, anzi la mancanza di un supporto normativo lo impegna maggiormente per raggiungere quei requisiti di fruibilità, contenuti nelle definizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità, da una parte, e di barriera architettonica dall’altra.

Il d.p.r. 503/1996 all’art. 1 riporta:

“Per barriere architettoniche si intendono: […] la mancanza di accorgimenti e segnalazioni

che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti

di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per

i sordi […]”).

Le poche indicazioni rintracciabili nel d.m. 236/1989 e nel d.p.r. 503/1996 indicano che la fruibilità dei luoghi per persone con disabilità sensoriali deve essere perseguita essenzialmente con quattro strumenti:

il contrasto cromatico, (es d.m. 236/1989 art.4.1.2)

la differenziazione tattile delle superfici, (es d.m. 236/1989 art.4.1.10 co.6)

la segnaletica (es d.m. 236/1989 art.4.1.12)

i messaggi vocali (es d.p.r. 503/1996 art.6.4).

Ancora oggi poche sono le realizzazioni che tengono conto del senso della norma.

Se la normativa di settore è lacunosa, alcune concrete indicazioni si possono trovare nelle norme UNI (la norma UNI 8207-2003 recante titolo “Metropolitane, segnaletica per viaggiatori” e la norma UNI 11168:1-2006 dal titolo “Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa”)

nella normativa americana “Americans with Disabilities Act and Architectural Barriers Act Accessibility Guidelines” (ADA-ABAAG del 23 luglio 2004)

nei documenti dell’International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Indicazioni progettuali contenute nel d.m. 236/1989

♦ art. 4.1.2 “[…] si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche […]”.

♦ art. 4.1.10 co. 6 “[…] Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i

non vedenti”.

♦ art. 4.1.12 “[…] La bottoniera di comando interna ed esterna (dell’ascensore) deve […]

essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti […]”.

♦ art. 4.2.1 “[…] Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è

necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immediata

percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

♦ Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze

ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate

con variazioni cromatiche.

♦ […] Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente

segnalate anche ai non vedenti”.

♦ art. 4.3 “[…] Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è

necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immediata

percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

♦ Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere […] evidenziate con variazioni

cromatiche.

♦ […]Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente

segnalate anche ai non vedenti”.

♦ art. 8.1.10 “[…] Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile

anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa”.

Indicazioni progettuali contenute nel d.p.r. 503/1996

♦ art. 6.4 “Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere

dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e,

ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l’attraversamento

da parte di persone che si muovono lentamente”.

Progettazione accessibile e disabili sensoriali

2 Le capacità del disabile sensoriale e il suo sogno

Vi sono persone con capacità di autonomia minima; per queste persone l’autonomia

è limitata strettamente alla propria casa, tra i muri conosciuti.

Esse riescono a uscire dalla loro abitazione solo se accompagnate. In questo caso il disabile visivo

non sviluppa le proprie potenzialità fisiche e sensoriali.

Una capacità di autonomia media è quella relativa a persone che si muovono da

sole all’interno di luoghi conosciuti, come la scuola o il posto di lavoro; in questo

caso i disabili visivi si creano uno schema dei luoghi in cui vivono e riescono a sviluppare

in essi il senso dell’orientamento.

Già a questo livello di autonomia, la progettazione assume una notevole importanza.

Vi è infine il caso dei disabili visivi con capacità di autonomia avanzata, il cui sogno

è muoversi in sicurezza anche in un luogo sconosciuto.

Più le persone con deficit visivo escono dagli schemi abituali, sperimentando luoghi

sconosciuti come strade, mezzi pubblici, stazioni, uffici pubblici, parchi, più

essi sviluppano le proprie capacità di movimento e di orientamento.

La mobilità autonoma e sicura in luoghi sconosciuti si sviluppa poco per volta:

l’utilizzo dei sensi, quali l’olfatto, l’udito, il tatto, e delle capacità, quali l’orientamento

e l’equilibrio, si potenzia e induce nel disabile visivo un miglioramento della

qualità della vita.

In questo contesto diventa determinante la progettazione, che interviene sui luoghi

interni ed esterni.

Solo in presenza di una progettazione attenta e sensibile, che rileva le barriere sensoriali

esistenti e le elimina e che sceglie di attrezzare i nuovi spazi in chiave di accessibilità, è possibile

per il cieco o l’ipovedente affrontare un ambiente sconosciuto in autonomia e sicurezza.

Nel cieco prevalgono le informazioni acustiche e tattili e se la persona non è cieca

dalla nascita può utilizzare le immagini “registrate” quando aveva capacità visiva;

le sue capacità alternative possono essere sfruttate attraverso segnali sonori e ausili

tattili.

L’ipovedente invece stimola la sua memoria visiva in ogni attività che svolge, rivedendo

le immagini del mondo che ha conosciuto o quelle che comunque è in

grado di catturare anche in modo parziale, secondo la gravità del suo deficit visivo.

Un caso a parte è rappresentato dai daltonici e dagli acromatici, entrambi con

anomalia della vista che impedisce il corretto riconoscimento dei colori. I daltonici

sono solitamente incapaci di riconoscere il verde e il rosso, gli acromatici non

distinguono alcun colore, che viene percepito esclusivamente come diversa gradazione

di grigio; questa patologia si accompagna normalmente anche a estrema

sensibilità alla luce e a bassissima acuità visiva.

Dunque sia il cieco, sia l’ipovedente possono avere serie difficoltà di

mobilità, rischiando soprattutto di trovarsi in situazioni di pericolo senza che se

ne rendano conto quando non sono supportati da adeguate informazioni sostitutive

al loro deficit percettivo. I disabili sensoriali tuttavia sviluppano e ampliano

le loro capacità nella misura in cui sono messi in condizione di stimolare i propri

sensi, e fra le condizioni più importanti vi è proprio la progettazione accessibile,

cioè la progettazione che tiene conto delle capacità residue o alternative del disabile

sensoriale e introduce gli ausili utili a sfruttare al massimo queste capacità

3 Accessibilità autonoma e sicura e i principali ostacoli

È da premettere, per sgomberare il campo da equivoci, che l’autonomia assoluta

per un cieco è impossibile da raggiungere; vi sono luoghi che, nonostante la

volontà del progettista, difficilmente potranno diventare del tutto accessibili, considerate

le loro caratteristiche intrinseche:

–– un luogo di grandi dimensioni;

–– un luogo molto complesso;

–– un luogo soggetto a vincoli architettonici/artistici;

-    un luogo soggetto a frequenti modifiche della distribuzione degli spazi.

Tuttavia, anche nei casi menzionati, è sempre possibile installare ausili per offrire

punti di riferimento al disabile visivo. Infatti, anche quando è accompagnato, il

cieco o l’ipovedente si sente più sicuro se ha la possibilità di rilevare, ad esempio,

una segnalazione all’inizio e alla fine di una scala oppure davanti a un ascensore, è

più autonomo se registra l’avviso per un’uscita di sicurezza o se è informato da una

mappa circa la disposizione interna di un bagno pubblico.

Nella maggior parte dei casi è invece possibile intervenire rimuovendo o sostituendo

ciò che può ostacolare il disabile visivo o che può metterlo in una situazione

di pericolo e installare in uno spazio ciò che gli può essere utile per orientarsi.

Si rende dunque necessario da un lato abbattere le barriere architettoniche esistenti,

che possono creare disagio o pericolo per il disabile sensoriale, e dall’altro

installare alcuni ausili, attraverso cui il cieco, o l’ipovedente o il sordo possono essere

consapevoli dell’ambiente circostante e percorrerlo in autonomia e sicurezza.

Si considera barriera architettonica sensoriale tutto ciò che, in un contesto conosciuto

o sconosciuto al cieco o all’ipovedente, introduce un elemento di

rischio alla sua mobilità autonoma e sicura.

Lo studio e la conseguente progettazione dovranno tenere conto delle barriere

architettoniche esistenti, delle guide naturali già presenti, dei flussi che caratterizzano

la frequentazione dell’area, delle tipologie di persone che ne compongono

il flusso.

Ostacoli e rischi per i disabili visivi che si muovono lungo un percorso possono

essere rappresentati da:

–– gradini, scivoli, pavimentazioni sconnesse, pavimentazioni con fughe molto

larghe;

–– passaggi carrabili, fermate degli autobus;

–– sporgenze a sbalzo posizionate ad altezza inferiore a 220 cm, oggetti a parete

che si protendono per più di 8 cm, spigoli vivi, punte e puntali;

–– pali e paline;

–– cestini gettacarta;

–– paletti con catenelle, archetti senza base, pensiline senza base, panchine su

piedini, dissuasori di altezza inferiore a 110 cm;

–– verde urbano non curato;

–– attraversamenti pedonali non ortogonali rispetto al marciapiede e/o privi di

regolazione semaforica, corrimano inidonei per altezza e/o lunghezza e/o dimensione;

–– porte in vetro, pareti in vetro;

–– mancanza di luce, luce diretta, omogeneità dei colori,

–– scale mobili;

–– uscite di sicurezza prive di segnaletica tattile, di cartellonistica a lettura facilitata,

di segnali sonori con vocalizzo.

Sono inoltre elementi che influiscono negativamente sulla leggibilità di un testo,

anche e soprattutto per gli ipovedenti:

–– caratteri di stile non essenziale;

–– caratteri troppo piccoli;

–– sfondo che interferisce con il testo;

–– carattere solo maiuscolo.

4 Gli ausili per muoversi in autonomia e in sicurezza

Oltre ad abbattere le barriere architettoniche esistenti, si devono installare nell’ambiente

percorso dal cieco o dall’ipovedente quegli ausili che possono aiutarlo a

conoscere l’ambito in cui muoversi in autonomia e in sicurezza.

Gli ausili a oggi considerati più efficaci sono fondamentalmente:

–– la segnaletica tattile, composta da mappe, targhe e cartelli;

–– i percorsi tattili di guida a terra;

-    i modellini

–– la segnaletica sonora;

–– gli ausili visivi.

Le mappe tattili

Le mappe tattili sono pannelli che riportano la planimetria in scala a rilievo di uno

spazio aperto o chiuso, leggibili oltre che con il senso della vista anche con il senso

del tatto.

Sono in genere accompagnate da una legenda con caratteri a rilievo in stampatello maiuscolo e braille, collocata all’interno del corpo della mappa se lo spazio è sufficiente oppure inserita in un

corpo aggiunto quando le informazioni sono numerose.

In alcune situazioni l’informazione in legenda può non essere necessaria: è il caso di informazioni con testo ridotto, che può essere inserito direttamente in mappa.

Le mappe sono supportate da leggii, che possono essere a pavimento o a parete, la cui inclinazione favorisce la lettura con le mani.

Posta all’ingresso del luogo che vuol rappresentare, la mappa offre al lettore visivo

o tattile le informazioni sulla disposizione degli spazi compresi nella planimetria.

La mappa tattile deve essere concepita non solo come ausilio dedicato a chi ha

problemi visivi, ma nell’ottica dei principi del Design for All come mappa di utilità

per chiunque, per la sua immediatezza e semplicità di lettura; non occorre dunque

affiancare ulteriore segnaletica non tattile.

Per svolgere correttamente la sua funzione, la mappa tattile deve avere un fondo

perfettamente liscio e piatto, così da non creare confusione durante la lettura tattile.

Deve assicurare la massima facilità di lettura visiva per gli ipovedenti, con caratteri

sufficientemente grandi e di formato essenziale, essere antiriflesso, a basso contrasto di luminanza e a forte contrasto di colori (generalmente si utilizza un colore scuro per il fondo mentre le scritte sono prevalentemente bianche o, in subordine, gialle).

Deve inoltre essere assicurata un’ottima percezione tattile data dal rilievo, capace

di mettere in evidenza sia la planimetria e gli eventuali pittogrammi, sia le descrizioni

in carattere stampatello maiuscolo e braille.

Una buona mappa utilizza il braille a 6 punti con le quotature internazionalmente omologate, secondo le direttive emanate dalla Presidenza Nazionale Unione Italiana dei Ciechi.

I punti hanno forma conica arrotondata, per risultare più gradevoli al tatto.

Il punto “sei qui”, di fondamentale importanza per poter individuare la propria posizione

rispetto allo spazio circostante, viene facilmente intercettato dal cieco,

perché ha un rilievo più alto rispetto agli altri rilievi presenti nella mappa

e perché due brevi linee in rilievo presenti sul bordo inferiore e su quello laterale

sinistro ne indicano le coordinate; viene facilmente individuato anche dall’ipovedente

perché in colore giallo, mentre gli altri rilievi sono di colore bianco.

Quando uno spazio è molto grande si rende necessario suddividerlo in più mappe, ciascuna che rappresenta una parte dell’area, con un rimando dall’una all’altra: nella mappa sarà pertanto inserito il simbolo di “altra mappa”.

Poiché può essere anche posta all’esterno, la mappa deve essere realizzata in materiale

rivestito da una verniciatura resistente ai raggi ultravioletti, alle escursioni termiche e alla nebbia

salina, deve inoltre essere antigraffio e antigraffiti.

Una mappa tattile posta su un leggio all’ingresso di un luogo deve dare informazioni su tutti i servizi utili agli utenti che entrano in quel luogo (es. biglietteria, punto informazioni, toilet, bar, ristorante, edicola, farmacia, pronto soccorso, sala di attesa, posta, emettitrice, obliteratrice, scale, ascensori, binari, direzioni, uscite, ecc.) e che si ritrovano lungo o in prossimità del percorso tattile.

Se poi lo spazio è comunque troppo grande per essere percorribile in autonomia, la mappa può indicare la posizione di un punto di assistenza, dove il cieco può richiedere un accompagnamento.

E’ in corso un dibattito sull’uso di simboli e di pittogrammi nelle mappe tattili.

La norma non dà indicazioni specifiche, salvo quanto richiamato dalla UNI 8207- 2003 che nell’appendice dedicata ai “segnali tattili” dice che le mappe tattili devono contenere “scritte e disegni semplificati”, mentre nel testo dedicato alla “segnaletica per viaggiatori” dice che la segnaletica deve impiegare “segni grafici, pittogrammi o testo già codificati in disposizioni legislative o norme…i segnali rivolti a trasmettere la stessa informazione devono essere sempre dello stesso tipo.”

Il pittogramma - come in arte il linguaggio iconico per il fedele - è il particolare linguaggio che comunica l’informazione sull’immagine contemplata e che non muta nel tempo. Contiene in se’ una forte valenza comunicativa. Numerosissimi sono i segni grafici e i pittogrammi codificati nelle ISO internazionali a cui attingere: tra questi vanno scelti quelli più semplificati e quindi adatta alla lettura con le mani (tiflologica).

In molte mappe i simboli sono sostituiti da numeri. Questa soluzione è discutibile sia sul piano normativo (nell’appendice dedicata ai “segnali tattili” la UNI 8207- 2003 dice che le mappe tattili devono contenere “scritte e disegni semplificati”) sia sotto il profilo comunicativo, perché il simbolo trasferisce l’informazione in modo più immediato per tutti, mentre il numero in mappa costringe a ricercare l’informazione nel corrispondente numero in legenda. Va inoltre ricordato che i numeri in ambito ferroviario e in ambito metropolitano identificano i binari e quindi usati per indicare i servizi produce una sovrapposizione tra diverse informazioni date con lo stesso elemento. Tuttavia è opportuno riportare un numero in braille sotto il simbolo per il cieco dalla nascita, che non può avere mai elaborato le immagini a differenza di colui che è diventato cieco o dell’ipovedente o del vedente.

Dal punto di vista normativo e’ invece ammesso sostituire i simboli con le lettere, anche se a ns. parere le lettere sono comunque meno efficacie dei simboli.

Le mappe tattili possono essere di mobilità o solo informative.

Le mappe di mobilità contengono il percorso tattile e rappresentano aree relativamente piccole.

Le mappe solo informative sono sempre planimetrie in scala, ma rappresentano aree ampie dove non è possibile rappresentare dettagli tipo i percorsi tattili, ma offrono macroinformazioni, tipo i monumenti presenti nell’area.

Alla mappa tattile va poi sempre associato il percorso tattile di guida a terra,

perché, dopo aver ricevuto le informazioni sulla posizione dei luoghi all’interno

dello spazio considerato dalla mappa, serve una guida che offra al disabile visivo

un supporto costante di direzione lungo tutta la fase di avvicinamento alla destinazione

prescelta. Al percorso tattile va sempre preferita la guida naturale, dove è presente.

Le targhe tattili

Le targhe tattili sono utilizzate per fornire un’informazione sia visiva che tattile.

A differenza di una mappa, la targa non riporta una planimetria, ma un’informazione e/o un simbolo/pittogramma.

Le caratteristiche cromatiche, di luminanza e di trattamento della superficie sono identiche a quelle

indicate per le mappe.

Le targhe devono essere posizionate ad altezza tale da poter essere esplorate dalle

mani del disabile visivo e visibili all’ipovedente. Possono dare informazioni sugli

orari di apertura di un ufficio, indicare la presenza di un bagno pubblico, individuare

il numero di una stanza d’albergo o di una cabina della nave, segnalare la presenza

di un monumento e dare alcune informazioni sulle sue principali caratteristiche.

È inoltre molto utile il posizionamento di targhette tattili sui corrimano, che possono

essere di forma convessa o piatta. Esse possono offrire informazioni in stampatello

e braille: poste sul corrimano delle scale del sottopasso di una stazione ferroviaria,

danno un’immediata informazione circa le direzioni di uscita e, nel senso opposto,

il numero dei binari; poste sul parapetto di un belvedere possono informare sugli

elementi ambientali di un parco o sugli elementi storici di un sito archeologico;

poste sul parapetto di delimitazione all’interno di un museo possono offrire una

didascalia dell’opera esposta o qualsiasi altra indicazione utile.

I modellini

I modellini realizzano la riproduzione tridimensionale di un edificio, e consentono una conoscenza di tipo tattile di un luogo della città, particolarmente significativo sia a carattere architettonico che a carattere storico. Si tratta di uno strumento interessante da offrire ai non vedenti per la conoscenza dei luoghi artisticamente rilevanti, perché l’autonomia per un disabile visivo non è solo mobilità, ma anche possibilità di godere della bellezza offerta dall’arte.

La realizzazione del modellino a forte contrasto cromatico ne favorisce la visione agli ipovedenti, che sfruttano il residuo visivo.

Le caratteristiche tecniche del modellino ricalcano quelle delle mappe tattili, caratterizzandolo per la durevolezza e per la possibilità di esporlo in esterno.

Procedure operative per installare i principali ausili

„„Con riferimento alle mappe tattili va previsto quanto segue:

–– dimensioni comprese tra un minimo di 300 x 200 mm e un massimo di 1000

x 600 mm, per disegni a sviluppo orizzontale;

–– dimensioni comprese tra un minimo di 200 x 300 mm e un massimo di 600

x 600 mm, per disegni a sviluppo verticale;

–– posizionamento della mappa su leggii a parete per mappe di dimensioni

comprese tra 300 x 200 mm e 400 x 300 mm;

–– posizionamento della mappa su leggii a pavimento per mappe di dimensione

maggiore, al fine di garantire la migliore leggibilità;

–– i leggii a parete non devono protendere oltre cm 8;

–– i leggii a pavimento devono prevedere l’alloggiamento per la mappa avente

un’inclinazione massima di 30° sull’asse verticale e sbalzo laterale e frontale

di massimo cm 8 rispetto ai supporti di sostegno del leggio;

–– con riferimento a mappe di dimensione massima in altezza di mm 500, i leggii

devono essere posti ad altezza di cm 125 tra quota pavimento e centro

della mappa;

–– con riferimento a mappe di dimensione superiore a mm 500, i leggii devono

essere posti ad altezza di cm 120 tra quota pavimento e centro della mappa;

–– i sostegni dei leggii a pavimento devono avere una base piena per essere

intercettabili tramite il bastone bianco.

„„Con riferimento alle targhe tattili va previsto quanto segue:

–– in caso di targhe informative che si applicano direttamente a parete, posizionamento

ad altezza di cm 150 da quota pavimento per targhe di dimensione

sino a mm 200 di altezza; cm 145 per targhe di dimensione sino a mm

300 di altezza; cm 140 per targhe di dimensione sino a mm 400 di altezza; al

fine di garantire la migliore leggibilità, l’altezza va calcolata con riferimento

al centro della scritta della targa e in caso di scritta su più righe il centro va

individuato rispetto all’ingombro definito dall’insieme delle righe;

–– in caso di targhe descrittive di dimensioni comprese tra 300 x 200 mm e

400 x 300 mm, posizionamento delle targhe su leggii a parete o su piano

inclinato; per targhe di dimensioni maggiori, posizionamento su leggii a pavimento

o su piano inclinato, al fine di garantire la migliore leggibilità;

–– i leggii a parete non devono protendere oltre cm 8;

–– i leggii a pavimento devono prevedere l’alloggiamento per la targa avente

un’inclinazione massima di 30° su asse verticale e sbalzo laterale e frontale

di massimo cm 8, rispetto ai supporti di sostegno del leggio.