## Slide 1: SOLUZIONI DI MOBILITÀ PER LA VAL BISAGNO (GENOVA) Pierluigi Coppola Politecnico di Milano - DMEC
Genova, 14 Maggio 2026

## Slide 2
PRIMA FASE
DIBATTITO PUBBLICO
Analisi delle alternative
Analisi della domanda e del rischio
Analisi costi-benefici
Studi criticità esistenti/ bisogni di mobilità
Individuazione della migliore alternativa progettuale
su sviluppare le successive fasi della progettazione tecnica
SECONDA FASE
Progettazione tecnica e architettonica
Elaborati grafici
Indagini geognostiche
Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)
Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)
Progettazione esecutiva/ Appalto integrato
Lo studio analizza le criticità e i bisogni di mobilità della Val Bisagno e si compone di una relazione generale e di allegati tecnici
Il progetto di fattibilità si articola in DUE FASI (DOCFAP + PFTE) e potrà essere avviato a valle della consegna dello studio
Il processo che porta alla gara per l’appalto, può prevedere anche un Dibattito Pubblico (D.Lgs. 31 Marzo 2023, n.36 – Art. 40)
In questa fase sarà possibile anche organizzare giornate di studio per confronto tecnico su questioni dirimenti
Fasi progettuali

## Slide 3: Approccio metodologico dello Studio
Analisi
caratterizzazione della domanda di mobilità
RACCOLTA DATI
MODELLO DI SIMULAZIONE
1
Valutazione
soluzioni di mobilità per la Val Bisagno
Confronto tra soluzioni fattibili
PRESTAZIONI
COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
COSTI DI ESERCIZIO
2
3

## Slide 4: Analisi della domanda: Dati
flussi veicolari (TomTom, TEAS, TARGASYSTEM, ASPI)
passeggeri del trasporto pubblico (indagini AMT e PoliMi)
dati da telefonia mobile
Flussi
Congestione
Carichi sulle linee TPL
Modello di Simulazione
OFFERTA
di trasporto
DOMANDA
di mobilità
…

## Slide 5: Modello di Simulazione
Zonizzazione 357 zone (152 in Val Bisagno)
Modi di trasporto - Auto, Moto, Veicoli Merci - Autobus, Metropolitana, altri impianti - Treni (regionali e intercity)
Domanda passeggeri (fascia oraria 7:00-9:00) - In Auto: 56.146 pax - In Moto: 16.932 pax - In Trasporto Pubblico: 40.708 pax
Veicoli: 46.788 (Auto) + 11.522 (Commerciali)
Assegnazione alle reti di trasporto - Rete stradale (92.427 archi) - Rete del TPL integrato (45.750 corse)

## Slide 6: Modello di Simulazione
894
269
1632
334
844
173
968
230
197
250
500
1000
2000
Flussi
Legenda (7:30-8:30)
1066
1225
2039
1163
1493
886
1111
2846
500
1000
2000
4000
0-50%
50-75%
75-90%
>90%
Volume/Capacità
Flussi
Legenda (7:30-8:30)
Flussi di traffico sulla rete stradale in Val Bisagno (con indicazione dei livelli di saturazione degli archi stradali)
Flussi di traffico del Trasporto Pubblico in Val Bisagno (con indicazione dei volumi nei nodi principali)
RETE STRADALE
RETE TPL
1560
957
397
250
Anche negli scenari di simulazione futuri, i flussi massimi di passeggeri previsti sulle linee della Val Bisagno sono compresi tra 1500-2000 pax/ora/direzione

## Slide 7: Analisi delle Alternative
 | Velocità Commerciale [km/h] | Capacità [posti/ora/direzione]
BRT | 15-25 | 500-2500
FUNIVIA | 18-25 | 600-2500
TRAM | 15-30 | 900-4000
METRO LEGGERA (es. Skymetro) | 25-40 | 3000-15000
Soluzioni oggetto dell’analisi
❌

## Slide 8
La valutazione di progetti di sistemi di trasporto
Scenario di riferimento
Asse del tempo
Indicatore di impatto sulla rete (es. ripartizione modale)
Presente
Scenario di progetto
Futuro
Impatto del progetto
Tipicamente, un progetto di trasporto si valuta - attraverso indicatori di prestazione e di impatto- tenendo conto dell’evoluzione futura dello scenario attuale, in base a quanto previsto dal quadro programmatico degli interventi sulle reti di trasporto
Le previsioni di domanda (ottenute attraverso modelli di scelta modale comportamentali) e i flussi sulle reti (stimati attraverso modelli di assegnazione) riguardano sia lo scenario di riferimento (programmatico) che lo scenario di progetto
L’impatto del progetto si valuta in termini differenziali rispetto allo scenario di riferimento

## Slide 9
Il progetto 4 Assi prevede per la Val Bisagno due linee BRT:
- AVB da Prato a Foce, frequenza 10 bus/ora
- AVB «Barrato» da Molassana a Brignole, frequenza 10 bus/ora
Le caratteristiche della rete stradale e del territorio non consentono la realizzazione di una sede interamente riservata  Impatto sulla regolarità di esercizio
Lo scenario programmatico : 4 Assi
Corsia promiscua
Corsia riservata
 | Prato-Foce AVB | Brignole-Molassana AVB AVB «Barrato»
Tempo a bordo | ≈ 47 min | ≈ 27 min
Velocità commerciale | 15-16 km/h | 15-16 km/h
Intertempo | 6 min | 3 min (3 min se cumulato con AVB)

## Slide 10
 | Prato-Foce AVB | Brignole-Molassana AVB AVB «Barrato»
Tempo a bordo | ≈ 47 min | ≈ 27 min
Velocità commerciale | 15-16 km/h | 15-16 km/h
Intertempo | 6 min | 3 min (3 min se cumulato con AVB)
scenario ottimizzato
Emilia/Piacenza
Nazionale
Bobbio
Bus Rapid Transit (BRT)
Corsia promiscua
Corsia riservata
Corsia riservata (addizionale)
Il progetto 4 Assi (in realizzazione) prevede per la Val Bisagno due linee BRT:
- AVB da Prato a Foce, frequenza 10 bus/ora
- AVB «Barrato» da Molassana a Brignole, frequenza 10 bus/ora

## Slide 11
Lo scenario TRAM prevede 18 fermate (anziché 24 del BRT) lungo un tracciato sostanzialmente coincidente con quello del BRT e che presenta criticità analoghe nell’individuazione di una sede riservata continua
Sede promiscua
Sede riservata
Fermata (dir. Molassana)
Fermata (dir. Brignole)
Capolinea
Schema di tracciato
Brignole FS
Molassana
 Impatto sulla Regolarità di Esercizio
❌
Direzione Mare: Molassana  Brignole
Analisi delle Alternative: TRAM
E’ stata esclusa la possibilità di realizzare ampliamenti di carreggiata a sbalzo sull’alveo del Bisagno
Progressiva [km]
Velocità [km/h]

## Slide 12
Lo scenario TRAM prevede 18 fermate (anziché 24 del BRT) lungo un tracciato sostanzialmente coincidente con quello del BRT e che presenta criticità analoghe nell’individuazione di una sede riservata continua
Sede promiscua
Sede riservata
Fermata (dir. Molassana)
Fermata (dir. Brignole)
Capolinea
Schema di tracciato
Brignole FS
Molassana
Analisi delle Alternative: TRAM
 | Brignole-Molassana TRAM
Tempo a bordo | ≈ 24 min
Velocità commerciale | 17-18 km/h
Intertempo | 4 min

## Slide 13
Lunghezza Tracciato:
6.5 km
Numero di fermate: 8 (+ nodo di deviazione)
Opzioni di tracciato
  San Gottardo
Opzioni di sviluppo tracciato
  Prato
  Quezzi/Biscione
  S. Eusebio/Terpi
  Forti
[Prato]
Analisi delle Alternative: FUNIVIA

## Slide 14
Si inserisce nello scenario trasportistico dei «4 Assi», che comprende lo sviluppo del BRT in Val Bisagno e gli altri interventi previsti dal finanziamento ministeriale (500 milioni-Euro)
La funivia non è in competizione con il BRT ma è complementare; velocizza i collegamenti con la media valle e offre delle opportunità di interscambio più efficiente per chi entra in città dall’autostrada (Genova Est) e con le autolinee extraurbane
La funivia elemento di un progetto più ampio del sistema dei trasporti di Genova
Funivia e fermate
Asse VB e fermate
Asse Centro
Asse Levante
Legenda
Metropolitana
Ascensori e funicolari
Ferrovia
Autostrada

## Slide 15
Rispetto dei vincoli idrogeologici
50 piloni
Distanza piloni: 150-350m
Altezza piloni: mediamente 20-25m
Stazioni a 5 metri dal piano strada (fatta eccezione per la fermata Sardegna)
Sorvoli limitati e distanza laterale da edifici residenziali compresa tra 10 e 15 m
Lo scenario Funivia include la linea BRT AVB (da Prato a Foce) con intertempo 6’
Flusso stimato massimo nella sezione di massimo carico di circa 1000 passeggeri/ora/direzione
Capacità: 1200 pass/ora/direzione (incrementabile fino a 1800)
 | FUNIVIA (Brignole-Molassana)
Tempo a bordo | 18 min
Velocità commerciale | 21 km/h
Intertempo | 30-60 sec
Regolarità | ✔
Caratteristiche del tracciato e Prestazioni

## Slide 16: accessibilità, intermodalità e opportunità di riqualificazione urbana
BRIGNOLE
Complementarità e integrazione con l’offerta di trasporto esistente (metropolitana e stazione ferroviaria, linee di autobus)
Accessibilità per tutte le utenze
Fermata di Brignole: render e infografiche con indicazioni degli accessi e delle modalità di interscambio con la metropolitana
Stazioni

## Slide 17
FERMATA
SARDEGNA
La fermata Sardegna NON prevede l’abbattimento del Pala Auxiium, ma anzi potrebbe essere l’occasione per valorizzare l’area di Via Cagliari e Corso Galliera

## Slide 18: accessibilità, intermodalità e opportunità di riqualificazione urbana
SARDEGNA e MARASSI
Fermate in sponda sinistra e al limite dell’alveo del Bisagno
Tratte con maggiori altezze (max 40m) e distanziamenti piloni (fino a 350m) per ridurre il sorvolo degli edifici
La distanza (laterale) dagli edifici dell’asse funivia e delle fermate è sempre superiore ai 10 metri
Render del sorvolo in via Rino Mandoli e posizionamento delle stazioni di Sardegna e Marassi in sponda sinistra.
Via Rino Mandoli
SARDEGNA
MARASSI
Stazioni

## Slide 19: accessibilità, intermodalità e opportunità di riqualificazione urbana
BOBBIO e GUGLIELMETTI
fermate di interscambio modale
Collegamento con il parcheggio multipiano di via Bobbio a servizio dei flussi diretti in centro città proveniente dalla Valle e dell’autostrada (uscita Genova Est)
Attestazione delle linee TPL extraurbane provenienti dall’alta valle nella fermata Guglielmetti
Render del passaggio della funivia per il Lungobisagno Dalmazia e posizionamento delle stazioni di Bobbio in sponda destra e Guglielmetti in sponda sinistra.
Lungobisagno Dalmazia
BOBBIO
GUGLIELMETTI
Stazioni

## Slide 20
FERMATA
STAGLIENO
La fermata Staglieno NON prevede lo sgombero e/o la chiusura delle botteghe dei marmisti e dei fiorai, ma la loro ricollocazione nelle prossimità del Cimitero; potrebbe essere l’occasione per riqualificare un’area che allo stato attuale appare molto degradata

## Slide 21: accessibilità, intermodalità e opportunità di riqualificazione urbana
MOLASSANA
Fermata collocata nel cuore del quartiere e a circa 200 metri dal terminal degli autobus di Largo Boccardo
Possibilità di una fermata aggiuntiva in località San Gottardo
Render della fermata di Molassana, posizionamento e infografica con indicazioni degli accessi .
Stazioni

## Slide 22
 | BRT (Val Bisagno) | TRAM | FUNIVIA | SKYMETRO1
Numero fermate | 24 | 18 | 8 | 7
Velocità commerciale media [km/h] | 15-16 | 17-18 | 21 | 33
Tempo medio a bordo Molassana-Brignole [min] | 27 | 24 | 18 | 11
Intertempo minimo [min] | 3 | 4 | 0.5 | 4
Regolarità di esercizio | ❌ | ❌ | ✔ | ✔
Tempo medio totale Molassana-Brignole [min] | 35 | 33 | 25 | 23
1 dati desunti dalla documentazione fornita da AMT (DOCFAP e Analisi trasportistica)
Confronto Prestazioni
Velocità, Frequenza e Capillarità del servizio offerto

## Slide 23
la funivia diventa equivalente a tram e BRT già a partire da una soglia di 8 minuti (pari al 40% della popolazione della Valle)
Accessibilità
 | Tempo medio di accesso alle fermate
BRT | 5 min
Tram | 5 min
Funivia | 7 min.
Skymetro | 10 min.

## Slide 24
Le isocrone vanno sovrapposte alla distribuzione spaziale dei residenti per avere una stima dell’ accessibilità, espressa in termini di popolazione servita dal sistema in esame (BRT, TRAM, Funivia, Skymetro)
Se si considera come soglia temporale di accesso pedonale 15 minuti, risulta che l’accessibilità ai 4 sistemi è uguale (pari al 65% della popolazione della Valle);
la funivia diventa equivalente a tram e BRT già a partire da una soglia di 8 minuti (pari al 40% della popolazione della Valle).
Accessibilità pedonale alle fermate
% di popolazione servita

## Slide 25
Gli scenari di valutazione: la funivia nello scenario 4 Assi
La quota modale del trasporto pubblico in Val Bisagno è in calo: elaborazioni su dati da fonte ISTAT (2024) mostrano una riduzione dal 38,4% al 37.2%
Il modello di simulazione sviluppato dal Politecnico prevede nello scenario programmatico dei 4 Assi un incremento di quota modale dal 37,2% al 46,0%
Nello scenario funivia si prevede un’ulteriore incremento della quota modale TPL nella Val Bisagno pari a +1.4% rispetto allo scenario programmatico dei 4 Assi
Chart: Quota Modale del trasporto pubblico in Val Bisagno
| 2024 | 2026 | 2031 | 2034
Storico | 0.384 | 0.37209
4 Assi | 0.37209 | 0.45997
Funivia | 0.37209 | 0.4744
completamento della funivia nello scenario programmatico (4 Assi)
+1.4%
+8,8%

## Slide 26
Gli scenari di valutazione: la funivia nello scenario 4 Assi
Un incremento di +1.4% di domanda sul Trasporto Pubblico (generato dalla Val Bisagno) significa una riduzione di -4,6 milioni di km in auto percorsi all’anno, ovvero :
-2.000 auto al giorno circolanti in Val Bisagno
- 90 kg/anno di emissioni di particolato (PM2.5)
- 741 tonnellate di CO2 all'anno
- 25 incidenti stradali all’anno evitati
Chart: Quota Modale del trasporto pubblico in Val Bisagno
| 2024 | 2026 | 2031 | 2034
Storico | 0.384 | 0.37209
4 Assi | 0.37209 | 0.45997
Funivia | 0.37209 | 0.4744
completamento della funivia nello scenario programmatico (4 Assi)
+1.4%
+8,8%

## Slide 27
Previsione dei carichi a bordo della funivia
I flussi sulla funivia sono stati stimati attraverso un modello di assegnazione che ripartisce la domanda Origine-Destinazione (OD) tra tutti i percorsi della rete multimodale del trasporto pubblico
Sulla Funivia i carichi previsti nell’ora di punta presentano un andamento incrementale, tratta dopo tratta, con massimo carico tra Sardegna e Brignole (1.070 pax/ora)
La domanda indotta deriva della ipotesi di sviluppo del territorio (es. cittadella dello sport a Sciorba)
Chart: 
| MOLASSANA | SCIORBA | GUGLIELMETTI | STAGLIENO | BOBBIO | MARASSI | SARDEGNA | BRIGNOLE
Saliti | 286 | 65 | 359 | 13 | 220 | 144 | 202 | 0
Discesi | 0 | -16 | -40 | -41 | -11 | -72 | -81 | -1028
Chart: 
| MOLASSANA | SCIORBA | GUGLIELMETTI | STAGLIENO | BOBBIO | MARASSI | SARDEGNA | BRIGNOLE
Domanda indotta | 0 | 306 | 377 | 681 | 657 | 874 | 950 | 1073
Flussi | 0 | 286 | 337 | 641 | 617 | 824 | 890 | 1013
Capacità (headway 30 sec)

## Slide 28
Analisi dei fenomeni di punta dei flussi
Chart: 
| Molassana | Sciorba | Guglielmetti | Staglieno | Bobbio | Marassi | Sardegna
secondi | 15 | 15.1804 | 21.0512 | 19.9367 | 37.3596 | 48.7964 | 76.2605
In ogni tratta del tracciato le telecabine hanno una capacità residua che consente di salire a bordo, agli utenti in attesa ad ogni fermata
Nelle ore di punta la probabilità di trovare una cabina interamente occupata è pari al massimo al 40% (nella fermata Sardegna); ciò si traduce in un’attesa mediamente pari a poco più di 1 minuto
Eventuali fenomeni di sovrasaturazione delle stazioni potranno verificarsi in corrispondenza delle punte pomeridiane nella fermata di Brignole; in tali casi si stima un tempo di attesa pari a 1,5 minuti e un tempo di smaltimento delle code pari al più a 3 minuti
Chart: 
| MOLASSANA | SCIORBA | GUGLIELMETTI | STAGLIENO | BOBBIO | MARASSI | SARDEGNA | BRIGNOLE
Domanda indotta | 0 | 306 | 377 | 681 | 657 | 874 | 950 | 1073
Flussi | 0 | 286 | 337 | 641 | 617 | 824 | 890 | 1013
Capacità (headway 30 sec)
Tempi di attesa medi nella fascia di punta (7:00-9:00)
Tempo di attesa medio (15 sec)

## Slide 29
 | BRT (Val Bisagno) | TRAM | FUNIVIA | SKYMETRO
Investimento (milioni-euro) | n.d.* | 230-280 | 140-160 | 580
Costi Energia (milioni-euro/anno) | 0.7 | 0.92 | 1.4 ** | 1.8 **
Costi Manutenzione (al netto degli addetti) (milioni-euro/anno) | 0.35 | 0.8 | 1.0 *** | 2.5 ***
Addetti (movimento + manutenzione) | 112 | 91 | 117 **** | 107 ****
* non disponibile il dato per il solo BRT in Val Bisagno (complessivamente il progetto “4 Assi” ha un costo di circa 500 milioni di euro)
** di cui 0.53 milioni-euro/anno relativi all’esercizio dell’AVB
*** di cui 0.26 milioni-euro/anno per costo manutenzione della linea AVB (elaborazione Polimi)
**** di cui 74 addetti per linea AVB (elaborazione Polimi)
Confronto Costi e Personale

## Slide 30: Estensioni (Bobbio-Quezzi)
Lunghezza: 0.65 km
Costo di investimento: 16.8 M€*
(*) In considerazione della lunghezza di questo tracciato e dell’orografia del territorio, si è ipotizzato un sistema ATW (Aerial Tranway) e non telecabina come per gli altri tracciati

## Slide 31: Estensioni (Staglieno-Righi)
Lunghezza: 0.93 km
Costo di investimento: 21.4 M€

## Slide 32: Estensioni (Sciorba-S.Eusebio)
Lunghezza: 0.56 km
Costo di investimento: 12.9 M€

## Slide 33
 | Estensione Bobbio-Quezzi | Estensione Staglieno-Righi | Estensione Sciorba-S.Eusebio | Totali
Investimento (milioni-euro) | 16.8 | 21.4 | 12.9 | 51.1
Costi Energia (milioni-euro/anno) | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.34
Costi Manutenzione (al netto degli addetti) (milioni-euro/anno) | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.30
Addetti/anno (movimento + manutenzione) | 12 | 6 | 6 | 24
Estensioni: costi di investimento e di esercizio

## Slide 34: Approfondimenti richiesti
Richieste di approfondimento (per la Funivia, Tram e BRT) sui flussi di domanda, sui parametri di esercizio in condizioni ordinarie, sull’accessibilità alle fermate e su possibili estensioni del tracciato, che trovano risposte dettagliate nello studio
Richieste di chiarimento attinenti ad ambiti che vanno oltre il progetto in sé (es. accesso animali in cabina, gestione bagagli a bordo, gestione eventi speciali, profili di rischio sanitari, …) e/o riguardano la gestione del servizio e ambiti di regolazione più ampi
Richieste di chiarimento che richiedono analisi e sviluppi modellistici/progettuali di dettaglio, che potranno essere sviluppate in successive fasi di approfondimento progettuale (es. documento di fattibilità delle alternative progettuali, progetto di fattibilità tecnico-economica, in alcuni casi progettazione esecutiva (es. l’impatto del vento, …)

## Slide 35
Approfondimento su profili plano altimetrici (i)

## Slide 36
Approfondimento su profili plano altimetrici (ii)

## Slide 37
Approfondimento su profili plano altimetrici (iii)

## Slide 38
Approfondimento su profili plano altimetrici (iv)

## Slide 39
Approfondimento sul tram
Le prestazioni del Tram e del BRT risentono delle interferenze con i pedoni e il traffico stradale, essendo il loro tracciato non protetto e, per alcuni tratti, in sede promiscua (circa 30% del tracciato)
Su richiesta di alcuni gruppi, è stato analizzato uno scenario ipotetico in cui, una volta completato lo scolmatore, si assume che si possa allargare la carreggiata a sbalzo sul Bisagno e realizzare una corsia interamente riservata
BRT
Tram

## Slide 40
Scenario tram con sede a sbalzo
20 fermate
Velocità commerciale: 20 km/h
Tempo di viaggio a bordo: 21 min.
Approfondimento sul tram

## Slide 41
Scenario tram con sede a sbalzo
16 fermate
Velocità commerciale: 22,8 km/h
Tempo di viaggio a bordo: 18,5 min.
Approfondimento sul tram

## Slide 42
Scenario tram con sede a sbalzo
13 fermate
Velocità commerciale: 25,6 km/h
Tempo di viaggio a bordo: 16,4 min
Approfondimento sul tram

## Slide 43
Scenario tram con sede a sbalzo
10 fermate
Velocità commerciale: 29,3 km/h
Tempo di viaggio a bordo: 14,4 min
Approfondimento sul tram

## Slide 44
Scenari con aumento di carreggiata a sbalzo sul Bisagno Confronto Tempi e velocità
Sistema | Velocità commerciale | Tempo di viaggio a bordo | Tempo medio totale Molassana-Brignole
Skymetro | 33 km/h | 11 min. | 23 min.
Funivia | 21 km/h | 18 min. | 25 min.
Tram (sede promiscua) 20 fermate | 17.5 km/h | 24 min. | 33 min.
Tram (sede a sbalzo) 20 fermate | 20,0 km/h | 21,0 min. | 28,0 min.
16 fermate | 22,8 km/h | 18,4 min. | 26,4 min.
13 fermate | 25,7 km/h | 16,4 min. | 25,4 min.
10 fermate | 29,3 km/h | 14,4 min. | 23,4 min.
Con la corsia a sbalzo il tram aumenta la velocità commerciale del 14% (scenario a 20 fermate – massima capillarità) fino al 65% (scenario a 10 fermate) offrendo tempi di viaggio paragonabili a quelli della funivia e dello skymetro

## Slide 45
Tram
Numero fermate | Velocità commerciale Tram | Velocità commerciale BRT | Tempo di viaggio a bordo Tram | Tempo di viaggio a bordo BRT
20 | 20 km/h | 20 km/h | 21 min. | 21 min.
16 | 22,8 km/h | 22,8 km/h | 18,4 min. | 18,5 min.
13 | 25,7 km/h | 25,4 km/h | 16,4 min. | 16,6 min.
10 | 29,3 km/h | 28,8 km/h | 14,4 min. | 14,6 min.
Scenari con aumento di carreggiata a sbalzo sul Bisagno Confronto Tempi e velocità
Le prestazioni del tram e del BRT sono equivalenti negli scenari in cui si ipotizza la realizzazione della corsia riservata attraverso allargamento di carreggiata a sbalzo Val Bisagno
BRT

## Slide 46
Passi necessari per un approfondimento sull’ impatto del vento sull’esercizio in condizioni di sicurezza percepita e comfort per i passeggeri della funivia
Rilievo del vento in Val Bisagno: Istallazione di anemometri
Costruzione modello a meso-scala di simulazione degli effetti dell’orografia locale nella propagazione del vento sul territorio
Validazione dei valori soglia di rallentamento e interruzione dell’esercizio, anche in funzione della soluzione tecnologica adottata
Analisi probabilistica del superamento dei valori voglia e stima del numero atteso di giorni di interruzione del servizio
L’impatto del vento sull’esercizio della funivia
Rilievi a Molassana non disponibili sul sito ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure)
Approfondimenti necessari per il Progetto di fattibilità tecnico-economica (avendo individuato la soluzione tecnologica più idonea e conveniente)
I valori soglia individuati per l’arresto dell’esercizio sono più cautelativi di quelli adottati per la funivia C1 di Parigi e validati rispetto a diversi contesti e soluzioni tecnologiche possibili

## Slide 47
L’impatto del vento sull’esercizio della funivia
Stazione | Dati vento
GENOVA - BOLZANETO (Genova) | NO
GENOVA - BORGO INCROCIATI (Genova) | NO
GENOVA - CASTELLACCIO (Genova) | OK
GENOVA - CENTRO FUNZIONALE (Genova) | OK
GENOVA - CERTOSA (Genova) | OK
GENOVA - DIPARTIMENTO DI FISICA (Genova) | NO
GENOVA - FEREGGIANO (Genova) | NO
GENOVA - FIRPO (Genova) | NO
GENOVA - FIUMARA (Genova) | NO
GENOVA - GAVETTE (Genova) | NO
GENOVA - GEIRATO (Genova) | NO
GENOVA - GRANARA (Genova) | NO
GENOVA - MOLASSANA (Genova) | NO
GENOVA - PEGLI (Genova) | NO
GENOVA - PONTEDECIMO (Genova) | NO
GENOVA - PORTO ANTICO (Genova) | OK
GENOVA - PRATO (Genova) | NO
GENOVA - PUNTA VAGNO (Genova) | OK
GENOVA - QUEZZI (Genova) | NO
GENOVA - RIVAROLO (Genova) | NO
GENOVA - ROSATA (Genova) | NO
GENOVA - S.ILARIO (Genova) | OK
GENOVA - STURLA (Genova) | NO
GENOVA - UNIVERSITA' (Genova) | NO
Fonte: ARPAL
Passi necessari per un approfondimento sull’ impatto del vento sull’esercizio in condizioni di sicurezza percepita e comfort per i passeggeri della funivia
Rilievo del vento in Val Bisagno: Istallazione di anemometri
Costruzione modello a meso-scala di simulazione degli effetti dell’orografia locale nella propagazione del vento sul territorio
Validazione dei valori soglia di rallentamento e interruzione dell’esercizio, anche in funzione della soluzione tecnologica adottata
Analisi probabilistica del superamento dei valori voglia e stima del numero atteso di giorni di interruzione del servizio

## Slide 48
Soglia velocità massima del vento considerata: 70 km/h
L’analisi dei dati anemometrici (2019 – 2025) di stazioni di rilevamento in contesti vallivi simili (nella città di Genova) indica che il superamento della soglia di 70 km/h è un evento raro
Con i dati a disposizione, si stimano 1-2 giornate all’anno di chiusura della funivia a causa di vento forte
Istogramma dei venti prevalenti: media (sx), raffica (dx) – Stazione di rilevamento Genova Certosa
Distribuzione cumulata (sx) e frequenze (dx) del vento massimo nell’ora
Esempio: stazione di rilevamento Genova Certosa

## Slide 49: Incontri con i tecnici designati dai Comitati
12 Maggio 2026
1- approccio generale dello studio: dati e modelli di previsione dei flussi, scenario programmatico e scenari di valutazione (BRT, Tram, Funivia), previsioni di domanda e flussi, prestazioni e costi delle soluzioni analizzate
2- approfondimenti sugli scenari Tram: analisi prestazioni in vari scenari di esercizio
27 Maggio 2026
3 - approfondimento su tracciato funivia: tracciato e ipotesi di estensione, profili plano-altimetrici, fermate , impatti e prestazioni
Da calendarizzare
4- approfondimenti su vento: dati, modelli di propagazione, assumption e impatti sull’esercizio, passi successivi

## Slide 50
Alla luce delle analisi condotte, la funivia rappresenta una soluzione, che si integra bene nello scenario programmatico della mobilità di Genova; la capacità offerta è proporzionata ai flussi di mobilità nella Val Bisagno. Essa si distingue per:
  integrazione efficace con il sistema di trasporto esistente;
  prestazioni elevate e affidabilità operativa;
  coerenza con i livelli di domanda e scalabilità nel tempo;
  minore impatto infrastrutturale rispetto alle alternative su sede stradale.
Tali elementi la rendono una soluzione equilibrata e adatta a rispondere alle esigenze di mobilità della Val Bisagno, giustificando l’avvio delle successive fasi progettuali, ovvero il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE).
Conclusioni

## Slide 51
Vincoli Architettonici
Alveo Bisagno (tombato)
Alveo Bisagno (non tombato)
Rischi geologici
Alveo Bisagno (naturale)
Asse funivia
Brignole
Staglieno
Molassana
Appendice 2 – Posizionamento sostegni (i)

## Slide 52
Vincoli Architettonici
Alveo Bisagno (tombato)
Alveo Bisagno (non tombato)
Rischi geologici
Alveo Bisagno (naturale)
Posizionamento Sostegni
Brignole
Staglieno
Molassana
Appendice 2 – Posizionamento sostegni (ii)

## Slide 53
Tratta Brignole - Sardegna
Tratta Sardegna - Marassi
Brignole
Sardegna
Sardegna
Marassi
Asse funivia
Posizionamento Sostegni
Appendice 2 – Posizionamento sostegni (iii)

## Slide 54
Tratta Marassi – Bobbio (opzione a)
Tratta Bobbio (opzione a) - Staglieno
Marassi
Bobbio
Bobbio
Staglieno
Asse funivia
Posizionamento Sostegni
Appendice 2 – Posizionamento sostegni (iv)

## Slide 55
Staglieno
Volpara
Volpara
Guglielmetti
Tratta Staglieno – Volpara (nodo di deviazione)
Tratta Volpara (nodo di deviazione) - Guglielmetti
Asse funivia
Posizionamento Sostegni
Appendice 2 – Posizionamento sostegni (v)

## Slide 56
Tratta Guglielmetti – Sciorba
Tratta Sciorba - Molassana
Guglielmetti
Sciorba
Sciorba
Molassana
Asse funivia
Posizionamento Sostegni
Appendice 2 – Posizionamento sostegni (vi)